## Slide 1
LingBot-VLA 到 Kuavo v42 真机的执行链路
kuavo_learning_studio × kuavo-ros-opensource 1.3.3
VLA / Application
kuavo_learning_studio
Kuavo SDK
kuavo_humanoid_sdk 1.3.3
ROS Controller / WBC
humanoidController
Hardware
真机执行
LingBot-VLA
模型输出 action 16D
[L q7, L hand, R q7, R hand]
FeatureTransform.unapply()
反归一化
arm delta + current state
得到 absolute q，单位 rad
KuavoBaseRosEnv.exec_action()
拆出 q14 与 gripper2
q14 交给 Kuavo SDK
_control_eef()
左右手独立执行链
KuavoRobot
control_arm_joint_positions(q14)
14 DoF 校验与 joint-limit clipping
KuavoRobotCore
碰撞保护
切换 ExternalControl
ControlRobotArm
pub_control_robot_arm_traj()
rad 转 degree
构造 sensor_msgs/JointState
/kuavo_arm_traj
JointState.position[14]，单位 degree
humanoidController callback
degree 转 rad
写入 arm_joint_trajectory_
控制循环
滤波并写入 optimizedState2WBC_mrt_
WBC update()
生成 output_pos_ / output_vel_ / output_tau_
/joint_cmd
kuavo_msgs/jointCmd
HardwareNodelet
HardwareNodeletCXX
订阅 /joint_cmd
hardware_plant
HardwarePlant
硬件抽象与命令下发
真实 Motors
PA100 / EtherCAT
Ruiwo actuator
开源边界
硬件内部实现以编译库提供
Notes: 源码依据：
/Users/jiayiwang/TUM/MA/kuavo_learning_studio/kuavo_deploy/kuavo_env/KuavoBaseRosEnv.py
/Users/jiayiwang/TUM/MA/kuavo_learning_studio/kuavo_model/external_models/lingbot-vla/lingbotvla/data/vla_data/utils.py
/Users/jiayiwang/TUM/MA/kuavo-ros-opensource/src/kuavo_humanoid_sdk/kuavo_humanoid_sdk/kuavo/robot.py
/Users/jiayiwang/TUM/MA/kuavo-ros-opensource/src/kuavo_humanoid_sdk/kuavo_humanoid_sdk/kuavo/core/core.py
/Users/jiayiwang/TUM/MA/kuavo-ros-opensource/src/kuavo_humanoid_sdk/kuavo_humanoid_sdk/kuavo/core/ros/control.py
/Users/jiayiwang/TUM/MA/kuavo-ros-opensource/src/humanoid-control/humanoid_controllers/src/humanoidController.cpp
/Users/jiayiwang/TUM/MA/kuavo-ros-opensource/src/humanoid-control/humanoid_controllers/launch/load_kuavo_real.launch